## Slide 1
Покупка лаборатории анализа масла
Кейс: Задача для ИИ 2 | base case: 15% discount, horizon 5 years
РЕШЕНИЕ: ПРИНИМАТЬ
Сравнение сценариев (формульная модель в Excel):
Scenario 1: Base
NPV 9 624 224 ₽
IRR 44.39% | DPP 2.41 | ПРИНИМАТЬ
Scenario 2: Conservative
NPV -1 639 017 ₽
IRR 9.32% | DPP 6.20 | ОТКЛОНИТЬ
Δ(2-1): NPV -11 263 241 ₽ | IRR -35.07% | DPP 3.79 года
Break-even: цена 219.64 ₽/л (при интервале 2.0), интервал 2.196 раз/мес (при цене 200 ₽/л).

## Slide 2
Логика модели и входные параметры
Все расчеты сделаны на том же листе Excel, как требует ТЗ
Исходные драйверы
• Текущая частота: 3 раз/мес
• Целевая частота: 2 раз/мес
• Парк: 70 ед.; замена: 200 л
• Текущая цена масла: 150 ₽/л
• Новая цена масла: 200 ₽/л
• Лаборатория: 150 тыс. ₽/мес OPEX
• CAPEX: 12.5 млн ₽ без НДС (t0)
Формулы
Savings_month = CurrentCost_month - (ProjectOilCost_month + LabOpex_month)
Savings_year = Savings_month × 12
NPV = CF0 + NPV(rate, CF1:CF5)
IRR = IRR(CF0:CF5)
DPP = год до окупаемости + дробная часть года
Годовая экономия (base): 6,600,000 ₽

## Slide 3
Sensitivity по NPV и IRR
Факторы: цена масла и интервал замены (раз/мес)
Цена масла (фикс. интервал 2.0)
Цена, ₽/л | NPV, ₽ | IRR
180 | 32 150 706 | 103.51%
190 | 20 887 465 | 74.80%
200 | 9 624 224 | 44.39%
210 | -1 639 017 | 9.32%
215 | -7 270 638 | -13.91%
220 | -12 902 259 | N/A
Интервал замены (фикс. цена 200 ₽/л)
Интервал | NPV, ₽ | IRR
1.75 | 37 782 326 | 117.54%
1.9 | 20 887 465 | 74.80%
2 | 9 624 224 | 44.39%
2.1 | -1 639 017 | 9.32%
2.15 | -7 270 638 | -13.91%
2.25 | -18 533 879 | N/A
При stress-точках возможен IRR = N/A (нет смены знака cash flow).

## Slide 4
Tornado и риски исполнения
Ранжирование влияния факторов на результат
Chart: 
| Интервал замены | Цена масла
Low vs base | 28158103 | 22526482
High vs base | -16894862 | -16894862
Chart: 
| Интервал замены | Цена масла
Low vs base | 73.15 | 59.12
High vs base | -58.29 | -58.29
Ключевые риски и контроль:
• Риск 1: цена нового масла выше break-even
• Риск 2: фактический интервал замены хуже плана
• Контроль: ежемесячный мониторинг фактической цены и интервала
• Триггер пересмотра: NPV rolling-прогноза < 0